## Slide 1
OPERATION MANUAL
FIP 사용 매뉴얼
Floor Indicator Panel - 층별 객실 상태를 보고 처리하는 법
한국마이크로닉(주) | 2026. 09. 27

## Slide 2
CONTENTS
이 매뉴얼의 차례
01
FIP가 무엇인가
어디에 있고 무엇을 보여주는가
2
02
화면 보는 법
객실 상태 4가지와 색
3
03
하루 운영 순서
청소 시작부터 판매가능까지
4
04
이럴 때는 이렇게
안 켜짐·상태가 안 바뀜·호출
5
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
1

## Slide 3
화면 보는 법
화면에 나오는 객실 상태
표시 | 뜻 | 그때 할 일
재실 | 고객이 카드를 꽂고 있음 | 들어가지 않습니다
외출 | 체크인 상태이나 카드가 빠짐 | 청소 가능 (프론트 확인 후)
청소중 | 청소원이 청소 시작을 누름 | 진행 중
청소완료 | 청소가 끝남 | 점검 후 판매가능으로
판매가능 | 프론트에서 판매 가능 | 프론트로 자동 전달
공실 | 비어 있음 | 공실온도로 유지 중
DND | 방해금지 표시 중 | 문을 두드리지 않습니다
호출 | 객실에서 호출 버튼을 누름 | 즉시 확인
※ 표시 이름은 현장 설정에 따라 달라질 수 있습니다. 시운전 때 실제 화면으로 다시 확인해 드립니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
2

## Slide 4
청소 · 점검
하루 운영 순서
FIP 앞에서 이 순서대로만 하시면 됩니다.
1
출근 후 FIP에서 그 층 전체 상태를 확인한다
[ 1분 ]
2
외출 · 공실 객실부터 청소 순서를 정한다
[ 재실은 제외 ]
3
청소를 시작하며 「청소중」으로 바꾼다
[ 객실 또는 FIP에서 ]
4
청소가 끝나면 「청소완료」로 바꾼다
[ 프론트에 자동 전달 ]
5
점검 후 이상이 없으면 판매가능이 된다
[ 프론트 확인 ]
6
호출 표시가 뜨면 그 객실을 먼저 확인한다
[ 우선 처리 ]
주의
· 재실 객실은 FIP에서 상태를 바꾸지 마십시오. 고객이 안에 있습니다.
· DND가 켜진 객실은 문을 두드리지 않습니다. 프론트를 통해 확인합니다.
· 상태를 바꿨는데 화면이 그대로면 통신 문제입니다. 아래 대처를 보십시오.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
3

## Slide 5
문제 해결
이럴 때는 이렇게
1
FIP 화면이 안 켜진다 → 린넨실 차단기를 먼저 확인
[ 전원 ]
2
한 객실만 상태가 안 바뀐다 → 그 객실 CB 차단기 확인
[ 객실 ]
3
층 전체가 안 나온다 → 방재실 서버와 통신 문제
[ 통신 ]
4
호출이 계속 뜬다 → 객실 버튼이 눌린 채로 걸렸는지 확인
[ 기구물 ]
5
그래도 안 되면 A/S 접수 (6시간 이내 현장 도착)
[ 한국마이크로닉 ]
A/S 접수 전에 알려 주실 것
· 몇 층 FIP인지, 몇 호실인지
· 언제부터 그런지, 그 전에 무슨 공사가 있었는지
· 화면에 뜬 글자나 불빛을 사진으로 찍어 주시면 빠릅니다
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
4

## Slide 6
인계 전에 확인해 주실 것
준공 인계 때 이 세 가지를 같이 확인합니다
1
층별 FIP 설치 위치를 최종 확인해 주시기 바랍니다.
린넨실 기준, 층당 1대입니다.
2
객실 상태 표시 이름을 운영 용어에 맞춰 정해 주시기 바랍니다.
화면 글자를 그 값으로 설정합니다.
3
운영자 교육 일정을 잡아 주시기 바랍니다.
층별 담당자분들과 함께 진행합니다.
문의 | 한국마이크로닉(주) 배성윤