## Slide 1
객실관리 시스템
객실관리 시스템 제안서
한국마이크로닉(주) | 2026. 09. 28

## Slide 2
객실관리 시스템
목차
01
회사 · 납품 실적
5성급 호텔 납품 실적 · 마감 사례
2
02
시스템 개요
기능 · 고객 동선별 동작 · 계통 구성
6
03
5성급 객실 구성
위치별 기구물 · 스위트 · 주거약자실
9
04
제품 · 디자인
디자인 기준 · 계열 · BSP · 챠임벨 · 키센서
16
05
설비 연동
에어컨 · 바닥난방 · PMS
20
06
운영
층별 FIP · 방재실 운영 PC
23
07
공사 구분 · 인계
공사 범위 · 타 공종 조건 · 시운전 · A/S
26
1

## Slide 3
회사 개요
실적 개요
해외 스펙 지정 호텔을 제외하면, 국내 5성급 호텔의 80% 이상에 당사 시스템이 설치되어 있습니다.
5성급
52개 호텔
19,467실 운영 중
(해외스펙 제외 기준 80% 이상)
업력
40년
1986년 설립.
객실관리 시스템 한 분야.
누적
1,000+ 프로젝트
국내외 완료 기준.
객실관리 전담 인력 55명.
점유율 : 해외 스펙 지정 호텔을 제외한 국내 5성급 기준
2

## Slide 4
5성급 호텔
주요 납품 실적 (1/2)
호텔 | 지역 | 객실 수
롯데호텔 서울 | 서울 | 1,335실
그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 | 서울 | 550실
그랜드 워커힐 서울 | 서울 | 539실
그랜드 하얏트 인천 | 인천 | 553실
그랜드 하얏트 인천 이스트타워 | 인천 | 523실
웨스틴조선 서울 | 서울 | 473실
롯데호텔 제주 | 제주 | 506실
더블트리 바이 힐튼 판교 | 경기 | 432실
라한호텔 경주 | 경북 | 430실
※ 객실 수 : 납품 당시 기준
3

## Slide 5
5성급 호텔
주요 납품 실적 (2/2)
호텔 | 지역 | 객실 수
JW 메리어트 호텔 서울 | 서울 | 379실
메리어트 인터내셔널 | 서울 | 376실
세종호텔 | 서울 | 338실
노보텔 앰배서더 강남 | 서울 | 332실
그랜드 조선 부산 | 부산 | 330실
신라스테이 역삼 | 서울 | 309실
노보텔 스위트 앰배서더 용산 | 서울 | 264실
파크 하얏트 서울 | 서울 | 250실
롯데호텔 울산 | 울산 | 200실
웨스틴조선 부산 | 부산 | 120실 (리모델링)
※ 콘래드 서울 · 인터컨티넨탈 서울 · 레스케이프호텔 · 소노캄 경주 · 한옥호텔 등 포함 총 52개 호텔 19,467실. 그룹 단위 : 조선호텔그룹 · 신라스테이 · 소노 호텔&리조트 전 현장 설치.
4

## Slide 6
적용 계열
마감 사례
현장 인테리어에 맞춰 계열 · 재질 적용
1
롯데호텔 서울 : 10,000 시리즈 / 알루미늄
[ 최상위 마감 ]
2
콘래드 서울 : 10,000 시리즈 / 알루미늄
[ 최상위 마감 ]
3
한옥호텔 · 충무로호텔 : 10,000 시리즈 / 알루미늄
[ 최상위 마감 ]
4
레스케이프호텔 : 5,000 시리즈 / ABS 외
[ 중상위 ]
5
인터컨티넨탈 서울 : 2,000 시리즈 / ABS 난연소재
[ 표준 ]
6
소노캄 경주 : 2,000S 시리즈 / 알루미늄 · ABS 난연
[ 표준+ ]
참고
· 같은 시리즈도 현장 요청에 맞춰 프레임 구성 · 마감 별도 제작
· 현장 사진 · 실물 샘플 : 요청 시 별도 준비
5

## Slide 7
운영 개요
시스템 기능
객실 상태(재실·외출·공실·청소)에 따라 시스템이 냉난방과 전원을 제어하고, 그 상태를 프론트와 층별 단말에서 같이 봅니다.
고객
고객카드
카드 투입 : 전등·전열·냉난방 ON
카드 제거 : 외출 상태
운영
객실 현황 화면
재실·청소중·청소완료·판매가능
방재실 PC·층별 FIP 동시 표시
에너지
공실온도 제어
빈 객실 : 설정 공실온도 유지
온도값 변경 : 운영 PC
6

## Slide 8
운영 시나리오
고객 동선별 시스템 동작
단계 | 객실관리 시스템 동작 | PMS 연동
고객 도착 | - | -
체크인 | Door Card 발급 냉·난방 강제 동작 | PMS → 객실관리 [ 체크인 DATA 수신 ]
입실 | Key Sensor에 Card 투입 전등 · 전열 · 온도 ON, 고객 설정 온도로 제어 | -
외출 | 카드 제거 → 외출온도 제어 | -
재입실 | 입실과 동일하게 동작 | -
체크아웃 | 카드 제거 · Door Card 반납 | PMS → 객실관리 [ 체크아웃 DATA 수신 ]
청소중 청소완료 | FIP · 운영 PC에 객실 상태 표시 | 객실관리 → PMS [ 청소완료 후 판매가능 DATA 전달 ]
공실 | 공실온도 제어 (운영 PC 환경설정에서 변경) | -
※ 8단계는 전 현장 공통. 현장별 차이 : 온도 설정값 · 객실 타입별 기구물 구성
7

## Slide 9
계통 구성
시스템 구성 · PMS~객실
프론트 1층 ↔ 방재실 B1 ↔ 객실
PMS 서버와 객실관리 서버는 호텔 전용망 안에서 TCP/IP 연동, 그 아래 FIP · Control Box를 거쳐 객실 기구물까지 제어.
주전산 PMS SERVER
프론트 · 발주처 공사분
도어락 시스템
발주처 업체 선정
객실관리 서버 x2
방재실 · 이중화
FIP
각층 린넨실 1EA
CONTROL BOX
객실 입구
운영 PC (방재실 1EA)
객실 기구물
TCP/IP
호텔 전용망
RS-485
카드키 연동
1
호텔 전용망 포설 · 스위치
[ 발주처 · 통신 ]
PMS 서버 · 객실관리 서버 동일 망내 구성 필요
2
PMS 측 규격 제공 · 연동 시험
[ PMS 업체 ]
체크인 · 체크아웃 DATA 송신 규격
3
INTERFACE 결선 · 연동 프로그램
[ 객실관리 ]
청소완료 · 판매가능 DATA 회신, 시운전 포함
8

## Slide 10
배치 기준
5성급 객실 구성
문 입구 K + DM, 침대 옆 BSP 일체형, 화장실 · 베란다 조명 객실관리 제어.
문 입구
K + DM
DO NOT DISTURB /
MAKE UP ROOM 표시
침대 옆
BSP 일체형
온도 + 조명 + USB +
유니버셜 콘센트.
화장실·베란다
객실관리 제어
베란다 : 문 옆
별도 스위치
조명 스위치 구수 : 전등 설계 후 확정 (L 로 표기)
9

## Slide 11
배치표
위치별 기구물
위치 | 들어가는 것 | 담당 | 비고
문 입구 복도 | 입구 INDICATOR (챠임벨) | 객실관리 | 도어락 손잡이쪽
객실 문 입구 | KEY SENSOR + DM PLATE | 객실관리 | DM 포함
침대 옆 | BED SIDE PANEL | 객실관리 | 온도+조명+USB+유니버셜
화장실 | LIGHT SWITCH | 객실관리 | 객실관리 제어
베란다 | 베란다 문 옆 LIGHT SWITCH | 객실관리 | 별도 설치
책상 | 멀티아울렛 | 객실관리 | 유니버셜+콘센트2+USB
거실 입구 | 온도조절기 + LIGHT SWITCH | 객실관리 | 거실이 있을 때
각층 린넨실 / 방재실 | FIP 층당 1EA / 운영 PC 1EA | 객실관리 | -
※ 실제 수량 : 객실 타입별 평면도로 확정
10

## Slide 12
개념도
5성급 기구물 위치
K+DM · BSP · 화장실 L · 베란다 L
복도
현관
화장실
침실
베란다
침대
책상
① 챠임벨
② K + DM
⑦ CB 외함
③ L
④ BSP
⑤ 멀티아울렛
⑥ L
11

## Slide 13
배치 기준
스위트 구성
거실·침실을 따로 쓰므로 온도·조명을 공간별로 분리 제어 (일반 객실은 한 덩어리 제어).
거실
입구 온도 + L
거실 입구에
온도조절기 + 조명스위치
침실
BSP 일체형
침대마다 BSP
침실이 둘이면 둘
책상
멀티아울렛
유니버셜 + 콘센트 2 + USB
기구물 수량 : 방 수·침대 수에 따라 변동, 타입별 평면도로 확정
12

## Slide 14
개념도
스위트 · 거실형 기구물 위치
거실 입구 온도+L · 침실 BSP
복도
현관
화장실
거실
침실
베란다
책상
침대
① 챠임벨
② K + DM
⑦ CB 외함
③ L
⑧ 온도 + L
⑤ 멀티아울렛
④ BSP
⑥ L
13

## Slide 15
배치 기준
주거약자실 구성
주거약자실 법적 의무 : 비상호출버튼, 방문자 알림램프.
비상호출
법적 의무
설치 : 화장실, 침대 옆
관리실로 즉시 전달
방문자 알림
법적 의무
청각 약자용
램프 표시
설치높이
낮춤
휠체어 이용 전제
조작부 높이 낮춤
표기 : 「주거약자실」로 통일
14

## Slide 16
개념도
주거약자실 기구물 위치
빨강 = 법적 의무 (비상호출 · 방문자 알림)
복도
현관
화장실
침실
베란다
침대
① 챠임벨
② K + DM
⑦ CB 외함
⑩ 알림램프
③ L
⑨ 비상호출
④ BSP (낮춤)
⑨ 비상호출
⑩ 알림램프
⑥ L
15

## Slide 17
제품 방향
디자인 기준
BSP · 온도조절기 · 스위치 · 키센서 · 챠임벨을 하나의 사각 프레임으로 통일.
프레임
사각 통일
1~4구 자유 조합
기능 교체 가능
마감
인테리어에 맞춤
알루미늄 · ABS 난연 등
현장 마감에 맞춰 제작
기본 계열
2000M
도면에 계열 명시 없으면
2000M 기본 적용
마감 재질 · 색상 : 인테리어 도면 확정 후 샘플 승인 필요
16

## Slide 18
계열 비교
시리즈별 특징
계열 | 재질 | 쓰이는 곳
2000 / 2000M | ABS 난연소재 | 표준 계열. 도면에 계열 표기 없으면 2000M
2000S | 알루미늄 · ABS 난연 | 마감 등급 상향 시
5,000 시리즈 | ABS 외 | 현장 요청 시
10,000 시리즈 | 알루미늄 | 최상위 마감. 5성급 적용 사례 다수
800S | - | 키센서 계열
※ 계열 : 마감 등급 · 예산에 따라 선택. 계열 변경 시 단가 변동, 견적 전 확정 필요
17

## Slide 19
제품 사양카드
BED SIDE PANEL 사양
5성급 침대 옆 표준
항목 | 내용
설치 위치 | 침대 옆 헤드보드 (좌·우 각 1)
적용 성급 | 5성급 객실 표준
통합 기능 | 냉난방 온도 조절 / 조명 온·오프 · 디밍 / 전동커튼 제어
전원·충전 | AC220V 콘센트 · 유니버셜 콘센트 · USB A/C 충전
추가 가능 | CATV · RJ-45 (LAN/TEL)
프레임 | 통일된 사각 프레임. 1~4구 조합
계열 | 도면에 명시 없으면 2000M 시리즈 기본 적용
연동 | RCU(Control Box)를 통해 재실·외출·공실 상태와 자동 연동
마감 | 인테리어에 맞춰 마감 선택. 호텔별 맞춤 제작
※ 조명 스위치 구수 : 전등 설계(전기설계업체) 후 확정. 그 전까지 도면에는 L 로만 표기
18

## Slide 20
제품 사양카드
입구 INDICATOR(챠임벨) · KEY SENSOR
문 입구 표준
항목 | 입구 INDICATOR (챠임벨) | KEY SENSOR
설치 위치 | 문 입구 복도 | 객실 안쪽 문 입구
설치 기준 | 복도 기준 도어락 손잡이쪽 | 문 열고 바로 손 닿는 위치
기능 | DO NOT DISTURB 표시 MAKE UP ROOM 표시 초인종 | 카드 투입 시 전등 · 전열 · 온도 ON
구성 | 입구 INDICATOR | KEY SENSOR + DM PLATE
프레임 | 통일된 사각 프레임 | 통일된 사각 프레임
연동 | FIP · 운영 PC 에 상태 표시 | 카드 제거 시 외출온도 전환
19

## Slide 21
에어컨 연동
에어컨(EHP) 연동 구성
객실 입구 C/B ↔ EHP 실내기
온도조절기 조작과 체크인·외출·공실 상태를 C/B 가 통신으로 실내기에 전달, 자동 제어
온도조절기 · 객실 벽부
CONTROL BOX
객실 입구 · 제어 분전함
객실 분전반 · 220V 상시
EHP 실내기
천장 매입 · 인터페이스 모듈
EHP 실외기 · EHP 업체 공사분
UTP 5E 통신선 · 반드시 1 : 1
220V
냉매배관
1
통신선 배관 · 배선
[ 전기공사 ]
C/B ↔ 실내기 UTP 5E, 반드시 1 : 1
2
실내기 측 통신선 결선
[ EHP 업체 ]
인터페이스 모듈에 결선
3
C/B 측 통신선 결선
[ 객실관리 ]
어드레스 세팅 · 시운전 포함
20

## Slide 22
바닥난방 연동
바닥난방 연동 구성
객실 입구 C/B ↔ 분배기 구동기
온도조절기 설정과 재실·외출 상태를 C/B 가 판단해 분배기 구동기(밸브) 개폐
온도조절기 · 객실 벽부
CONTROL BOX
객실 입구 · 제어 분전함
객실 분전반 · 220V 상시
구동기 (밸브)
분배기함 · 반드시 220V 타입
열원 · 분배기 · 설비 공사분
220V 제어선 · 구동기 개폐
220V
온수 배관
1
제어선 배관 · 배선
[ 전기공사 ]
C/B ↔ 분배기함 구동기
2
구동기 설치 · 배관 접속
[ 설비공사 ]
반드시 220V 타입 구동기
3
C/B 측 결선 · 시운전
[ 객실관리 ]
실별 구동기 대응 확인
21

## Slide 23
선행 조건
PMS 연동 전 확정 사항
착공 전 확정 권장
1
PMS 업체 선정 및 연동 규격 확정
[ 발주처 ]
2
호텔 전용망 구성 (PMS 서버와 객실관리 서버 동일 망내)
[ 발주처 · 통신 ]
3
체크인 · 체크아웃 DATA 송신 규격 협의
[ PMS 업체 ↔ 객실관리 ]
4
객실관리 서버 2대(이중화) 설치 위치 및 상시전원 확보
[ 발주처 · 전기 ]
5
INTERFACE 결선 및 연동 프로그램 · 시운전
[ 객실관리 ]
확인 · 협의 사항
· PMS 업체 미선정 시 연동 규격 확정 불가 → 연동 프로그램 일정 지연
· 객실관리 서버 : 상시전원 필요 (객실 전원과 함께 차단 시 연동 끊김)
· 도어락은 PMS와 별도 연동, 도어락 업체 선정 시 PMS 연동 가능 여부 확인 필요
22

## Slide 24
위치 · 표시
FIP 개요
FIP는 각 층 린넨실에 한 대씩 있는 층별 객실 상태판입니다. 객실에 들어가지 않고 청소 순서를 정합니다.
위치
층마다 1대
각 층 린넨실 설치.
메이드 요원이 출근 후 먼저 확인.
표시
그 층 전 객실
재실 · 외출 · 공실 · 청소 ·
판매가능 · DND · 호출
연결
프론트와 같은 정보
방재실 운영 PC · 프론트와
같은 상태 표시
FIP 대수 = 층수. - 린넨실이 없는 층은 설치 위치 별도 확정 필요
23

## Slide 25
화면 표시
객실 상태
표시 | 뜻 | 조치
재실 | 고객카드 꽂혀 있음 | 출입 안 함
외출 | 체크인 상태, 카드 빠짐 | 청소 가능 (프론트 확인 후)
청소중 | 메이드 요원 청소 시작 | 진행 중
청소완료 | 청소 끝남 | 점검 후 판매가능으로
판매가능 | 프론트에서 판매 가능 | 프론트로 자동 전달
공실 | 비어 있음 | 공실온도 유지
DND | 방해금지 표시 중 | 노크 안 함
호출 | 객실 호출 버튼 누름 | 즉시 확인
※ 표시 이름은 현장 설정값 기준. 시운전 때 실제 화면으로 확인
24

## Slide 26
운영 PC
화면 구성
개념도
운영 PC 한 화면에서 전 객실 확인. 실제 배치는 시운전 때 실제 화면으로 확인
운영 PC 화면 (방재실 1대)
④ 환경설정 - 공실 · 외출 · 입실 기본 · 동파방지 온도
① 객실 현황
층별로 전 객실 상태를 한눈에
재실 · 외출 · 공실 · 청소 · 판매가능 · DND · 호출
층별 FIP와 같은 표시
② 알람 · 호출
비상호출 · 통신 이상 · 온도 이상 (기록이 쌓임)
③ 통신 상태
객실 CB · 층 FIP · PMS 연동
25

## Slide 27
업무 구분
공사 범위 요약
배관·배선·강전 결선은 전기공사, 약전 결선·시운전은 객실관리. 경계는 CB 제어 분전함 단자대입니다.
전기공사
배관 · 배선 · 강전
CB 외함 취부,
1차 입력 강전 결선까지.
객실관리
약전 · 기구물 · 시운전
제어 분전함 설치, 약전 결선,
기구물 설치와 시운전.
건축 · 인테리어
벽지 · 페인트 완료
기구물 설치 : 마감 완료 후
착수
기구물 설치 착수일 : 마감(벽지·페인트) 완료일 기준, 일정 사전 공유 필요
26

## Slide 28
업무 스코프
공종별 담당 구분
항목 | 전기 · 통신 | 객실관리(당사) | 비고
CB 외함 제작 · 납품 | - | 제작 · 현장 납품 | 선납품
CB 외함 취부(매입/노출) | 취부 | - | 골조·마감 공법에 따름
CB 외함 배관 · 배선 | 배관 · 배선 | - | -
제어 분전함(속판) 설치 | - | 설치 | 외함 납품 후
1차 입력 강전 결선 | 결선 | - | -
약전 결선(UTP · RS-485) | - | 결선 | -
CB 외함 커버 설치 | - | 설치 | 결선 완료 후
객실 기구물 설치 | - | 설치 | 벽지·페인트 완료 후
시운전 · 인계교육 | 입회 | 시운전 · 교육 | 전원 공급 후
※ 에어컨 · 바닥난방 · 도어락 연동 : 해당 업체와 3자 협의 필요
27

## Slide 29
확인 · 협의
타 공종 요청 조건
시운전 전 확인 필요 조건
1
객실관리 서버 · CB 전원은 상시전원으로 공급
[ 전기 ]
2
PMS 서버 · 객실관리 서버 동일 망내 구성
[ 통신 ]
3
에어컨 연동은 통신선 1:1 배선 (UTP 5E)
[ 전기 · EHP 업체 ]
4
바닥난방 구동기는 220V 타입으로 선정
[ 설비 ]
5
벽지 · 페인트 완료일 사전 공유
[ 건축 · 인테리어 ]
6
CB 외함 취부 시점 : 공법별 사전 협의
[ 전기 · 건축 ]
미준수 시 문제
· 상시전원 아님 : 객실 전원 차단 시 연동 끊김, 상태 표시 멈춤
· 통신선 1:1 아님 : 에어컨 어드레스 섞임, 다른 객실 동작
· 마감 전 기구물 설치 : 도장·도배 오염, 재시공 발생
28

## Slide 30
시운전
시운전 완료 확인
인계 전 객실별 동작 확인, 결과표에 입회 서명
1
전원 공급 : 객실 전원 · 운영 PC 상시전원
[ 전기공사 ]
2
객실별 동작 : 카드 투입·제거, 조명·냉난방, 챠임벨·DND
[ 객실관리 ]
3
층별 FIP · 운영 PC 표시와 객실 상태 일치 확인
[ 객실관리 ]
4
PMS 연동 : 체크인·아웃 DATA 수신 (연동 현장만)
[ PMS 업체 입회 ]
5
주거약자실 비상호출 전수 시험 : 관리실 수신 확인
[ 객실관리 · 감리 ]
6
시운전 결과표 서명
[ 발주처 · 감리 ]
확인 · 협의 사항
· 시운전 조건 : 벽지·페인트 마감, 전원 공급 완료 후
· 미동작 객실 : 결과표 기록 → 조치 후 재시험
· 입회자 · 날짜 사전 확정 필요
29

## Slide 31
A/S
인계 후 관리
1
무상보증 기간 내 고장 : 전액 당사 부담
[ 기간·범위는 계약 조건 ]
2
고장 접수 후 6시간 이내 현장 도착
[ 본사·부산·제주 직영 ]
3
고장 모듈만 현장에서 즉시 교체 (Plug & Play)
[ 예비 자재 활용 ]
4
설치 이력 · 점검 일지 데이터 관리
[ 예방 정비 ]
5
보증 종료 후 콜 방식 또는 유지보수 계약
[ 선택 ]
권장
· 정기점검 + 현장 예비품 보유 방식 권장
· 보증 만료 30일 전 사전 안내
· 준공 후 6개월 시점 1회 점검
30

## Slide 32
요청 사항
1
객실 타입별 단위세대 평면도 공유 필요
스위트 · 주거약자실 포함, 기구물 구성 · 수량 확정용
2
전등 설계(회로 구성) 공유 필요
조명 스위치 구수 확정용
3
인테리어 마감 방향(재질 · 색상) · 목업룸 일정 공유 필요
4
PMS · 도어락 · 에어컨 · 바닥난방 업체 담당자 연결 필요
연동 조건 3자 협의로 확정
5
준공 · 인계 예정일 공유 필요
수량 · 금액 : 별도 견적서 제출