## Slide 1
FLOOR PLAN MARKING
객실 평면 기구물 위치 표시
어디에 무엇이 들어가는가 - 성급별 표준 개념도
한국마이크로닉(주) | 2026. 09. 27

## Slide 2
개념도 (실제 치수 아님)
4~5성급 표준 객실 - 기구물 위치
K+DM · BSP · 화장실 L · 베란다 L
복도
현관
화장실
침실
베란다
침대
책상
① 챠임벨
② K + DM
⑦ CB 외함
③ L
④ BSP
⑤ 멀티아울렛
⑥ L
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
1

## Slide 3
개념도 (실제 치수 아님)
1~3성급 표준 객실 - 기구물 위치
K 만 · 온도+L · 화장실은 전기
복도
현관
화장실
침실
베란다
침대
① 챠임벨
② K
⑦ CB 외함
텀블러 (전기공사)
④ 온도 + L
침대 스위치로 제어
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
2

## Slide 4
범례
표시 기호와 성급별 차이
번호 | 기구물 | 4~5성급 | 1~3성급
① | 입구 INDICATOR (챠임벨) | 복도 · 도어락 손잡이쪽 | 동일
② | KEY SENSOR (+ DM) | K + DM | K 만 (리조트도 DM 제외)
③ | 화장실 조명 | LIGHT SWITCH (객실관리) | 텀블러 (전기공사)
④ | 침대 옆 | BSP (온도+조명+USB+유니버셜) | 온도조절기 + L
⑤ | 책상 | 멀티아울렛 | 멀티아울렛 (책상이 있을 때)
⑥ | 베란다 | 문 옆 LIGHT SWITCH 별도 | 침대 스위치에서 제어
⑦ | CB 외함 | 현관 벽체 | 동일
- | 거실 입구 (있을 때) | 온도조절기 + L | 동일
※ 이 개념도는 성급 표준을 보여드리는 것입니다. 실제 위치는 단위세대 평면도를 받아 빨간 박스로 표시해 회신드립니다. 조명 스위치 구수는 전등 설계 후 확정합니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
3

## Slide 5
요청드리는 사항
평면도를 주시면 실제 위치를 표시해 돌려드립니다
1
객실 타입별 단위세대 평면도(CAD 또는 PDF)를 주시기 바랍니다.
타입마다 기구물 위치를 표시해 회신드립니다.
2
객실 성급과 리조트 여부를 알려 주시기 바랍니다.
DM · BSP · 화장실 · 베란다 구성이 여기서 갈립니다.
3
인테리어 가구 배치도가 있으면 함께 주시기 바랍니다.
침대 · 책상 위치에 맞춰 BSP · 멀티아울렛을 잡습니다.
문의 | 한국마이크로닉(주) 배성윤