## Slide 1
REVIEW
양양 쏠비치 인스펙터 기능 검토서
유지할지 뺄지 - 결정에 필요한 것을 한 장씩
한국마이크로닉(주) | 2026. 09. 28

## Slide 2
기능 설명
인스펙터가 하는 일
인스펙터는 청소가 끝난 객실을 점검원이 한 번 더 확인해야 판매가능이 되게 하는 기능입니다.
1 · 청소원
청소완료
청소가 끝나면
객실 또는 FIP에서 청소완료.
2 · 점검원
인스펙터 카드
키센서에 인스펙터 카드를 꽂아
점검을 확인합니다.
3 · 프론트
판매가능
점검이 확인된 객실이
판매가능으로 넘어갑니다.
인스펙터를 쓰려면 키센서가 인스펙터 카드를 알아보는 타입이어야 합니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
1

## Slide 3
비교
있을 때와 없을 때
[ 인스펙터 없이 ]
· 청소완료 → 판매가능 2단계
· 판매 전 점검은 운영 방식(사람)으로 관리
· 카드는 고객 · 메이드용
· 키센서는 일반 타입
[ 인스펙터 사용 ]
· 청소완료 → 점검 → 판매가능 3단계
· 점검이 확인되어야 판매가능으로 넘어감
· 점검원용 인스펙터 카드가 추가됨
· 키센서는 인스펙터 인식 타입
어느 쪽이 맞는지는 기능의 좋고 나쁨이 아니라 양양 쏠비치의 객실 점검 방식에 달려 있습니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
2

## Slide 4
유지 · 일부 · 삭제
결정 3안 비교
항목 | 1안 · 전체 유지 | 2안 · 일부 구역만 | 3안 · 삭제
판매 전 점검 | 전 객실 시스템으로 | 해당 구역만 시스템으로 | 운영 방식(사람)으로
키센서 | 전 객실 인스펙터 인식 타입 | 해당 구역만 인식 타입 | 일반 타입
카드 | 인스펙터 카드 발급 | 해당 구역용 발급 | 필요 없음
도면 | 현행 유지 | 구역 구분 표기 수정 | 키센서 기능 표기 수정
배선 · 배관 | 변경 없음 | 변경 없음 | 변경 없음 (키센서 기능만 변경)
전산(PMS) 연동 | 가능 여부 확인 필요 | 가능 여부 확인 필요 | 해당 없음
※ 금액은 이 자료에 넣지 않습니다. 정하신 안으로 견적을 다시 드립니다. 2안의 구역(예: 기숙사)은 정해 주시는 대로 도면에 표기합니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
3

## Slide 5
선택 기준
어느 안이 맞는가
아래에서 양양 쏠비치의 운영 방식과 맞는 줄을 고르시면 됩니다.
1
점검 전담 인력이 있고, 판매 전 점검을 반드시 거친다
[ 1안 ]
2
기숙사 · 연수원처럼 운영 방식이 다른 구역이 섞여 있다
[ 2안 ]
3
청소원이 점검까지 하고, 청소완료를 곧 판매가능으로 본다
[ 3안 ]
4
점검 결과까지 호텔 전산(PMS)과 주고받고 싶다
[ 1안 · 2안 + 연동 확인 ]
확인 · 협의 사항
· 키센서 제작 전에 정해 주셔야 합니다. 제작 뒤에 바꾸면 키센서 교체가 필요할 수 있습니다.
· 전산(PMS) 연동 범위는 당사 개발팀과 전산 업체가 확인한 뒤 확정합니다.
· 어느 안이든 배선 · 배관은 바뀌지 않습니다. 도면은 키센서 기능 표기만 수정합니다.
한국마이크로닉(주) · 객실관리 시스템
4

## Slide 6
결정해 주실 것
이 세 가지를 정해 주시면 도면과 견적을 그 안으로 맞춰 드립니다
1
1안 · 2안 · 3안 중 하나를 정해 주시기 바랍니다.
2안이면 적용 구역(예: 기숙사)을 함께 알려 주십시오.
2
전산(PMS) 연동을 원하시는지 알려 주시기 바랍니다.
원하시면 전산 업체 담당자를 연결해 주십시오.
3
결정 기한을 알려 주시기 바랍니다.
키센서 제작 일정에서 거꾸로 계산해 드립니다.
문의 | 한국마이크로닉(주) 배성윤